## Slide 1: セルフトリガー制御に対する 深層強化学習
数理工学専攻 制御システム論分野
竹内 維吹

## Slide 2: 準備: 強化学習の基礎知識
強化学習の目的 :
  : 方策 (≒ 制御則)
価値関数
  状態から方策で全ステップ制御したときの累積コスト
    : 状態で行動をとったときのコスト
    : 割引率, 小さいほど先のステップのコストを軽視
行動価値関数
  状態でまず自由に行動を行い, 次ステップから方策で制御したときの割引付き累積コスト
(ベルマン方程式)
環境雑音
: ステップ数

## Slide 3: 準備: 方策勾配型(深層)強化学習
方策をパラメータをもつニューラルネットワークで表現
評価関数の勾配を用いて方策を更新
決定的方策勾配定理[1]
  方策が状態から行動への関数の場合の勾配
[1]: Silver et al., “Deterministic Policy Gradient Algorithms”, ICML, 2014

## Slide 4: イントロダクション
サンプル値制御
  連続時間システムを一定時間間隔で制御する手法
  各通信の間は, 同じ入力を加え続ける
  制御入力の変更が小さい場合は非効率な通信を行うことになる
セルフトリガー制御
  システムの状態などから, 次の通信時刻を制御器が臨機応変に決定
サンプル値
セルフトリガー

## Slide 5: セルフトリガー制御における先行研究
1ステップの最適化による手法
  [2]は連続時間システムに対して
  の解を加え続けたときに, 次ステップでのリアプノフ関数
  の値が減少する最大の通信時間を選択する手法を提案した
長時間の制御全体における, 通信コストの最適性は考慮していない
[2]: Silver et al., “Deterministic Policy Gradient Algorithms”, ICML, 2014

## Slide 6: 最適セルフトリガー制御問題の定式化
最適化問題
  : 割引率, 小さいほど直近のコストを軽視
  : 時刻において通信をしたかどうかの0,1変数
  , は方策によって決定
  : ハイパーパラメータ
本研究では, この問題を強化学習で解けるのかを検討
Notes: もうちょっとうまく書けん？

## Slide 7: 強化学習問題としての定式化
強化学習はステップ毎のコストの和に対する最適化問題
通信することを1つのステップとみなして, 価値関数を分解
関数のベルマン方程式
  次ステップ以降の価値にかかる割引率がによって変動する
  決定的方策勾配定理が使えない
コスト関数
Notes: 文字の説明

## Slide 8: 本研究での主結果
最適セルフトリガー制御問題に対する決定的方策勾配
  : 状態から方策でステップ制御してにいる確率
  方策での制御パスに対する青文字部の和の期待値
    方策更新毎に、何本ものパスをシミュレーションするのは非現実的

## Slide 9: 方策勾配の近似計算に対する提案手法
データ収集を行いながら, 少しづつ方策を更新
  秒の制御ごとに初期点を変えて制御
  各ステップで, メモリにデータ組を保存し,古いデータを捨てる
  方策更新が小さければ, メモリ内は近い方策による複数の制御パス
  各データ組を確率の重み付きで選んでミニバッチを作成
  ミニバッチの各データに対する
  を平均して, 近似方策勾配として用いる
行動
計算
更新
・コストと次状態の観測
・データの保存
・ミニバッチの作成
・方策勾配の計算

## Slide 10: 計算に用いる関数
近似方策勾配の計算にはを用いる
真のは未知なので, 関数を用いて近似
  ミニバッチに対するTD誤差のMSEをに関して最小化する
TD 誤差: 真の はこれを0にする

## Slide 11: 数値実験 (線形システム)
制御対象
初期方策
  素朴に設計した方策
  は, 連続的に最適制御した際の制御コスト(×通信コスト)
  次ステップで高い制御コストを必要とする状態に行かないようにしたい
:ウィーナー過程による雑音

## Slide 12: 数値実験の結果 (線形システム)
初期方策(左)と, 学習で得た方策(右)の制御性能比較
  初期値からの制御
  上から, 状態変数の2ノルム, 各時刻の入力, 通信の有無を表す真偽値
状態変化を抑えながら, 通信回数の減少

## Slide 13: 数値実験 (非線形システム)
制御対象: 倒立振子
初期方策
  サンプル値制御()
  各時刻の制御入力は原点付近で線形化したシステムの連続時間LQRによって設計
:ウィーナー過程による雑音

## Slide 14: 数値実験の結果 (線形システム)
初期方策(左)と, 学習で得た方策(右)の制御性能比較
  初期値からの制御
  上から, 角度 rad, 各時刻のトルク Nm, 通信の有無を表す真偽値
状態変化を抑えながら, 通信回数が減少

## Slide 15: 結論
先行研究で考慮されていなかった, 長時間制御全体での通信コストを陽に組み込んだ最適セルフトリガー制御問題の定式化
定式化した問題の方策勾配型強化学習を用いた解き方の考案

## Slide 16: 付録A: 関数の近似
格子状に状態変数をとってTD学習

## Slide 17: 付録B: 用いたニューラルネットワーク

## Slide 18: 付録C: ハイパーパラメータ